Iłów, dn. 11.07.2014 r.

ZPP 3410/08/14

W związku z zapytaniami dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Sadowo - Białocin i we wsi Budy Iłowskie, gm. Iłów” udzielamy odpowiedzi.

1. Droga gminna Sadowo – Białocin.

a) Zgodnie z przedmiarem robót należy ustawić 5 szt. znaków drogowych: A-7 – 2szt; T-1 – 1 szt; A6b – 1 szt.; A6c - 1 szt. Wg Projektu technicznego Plan Sytuacyjny są zaprojektowane nast. znaki: E17a/18a – 2 szt; A7 – 1 szt; B-33 – 1 szt. Prosimy o doprecyzowanie, jakie znaki należy ustawić na w/w drodze.

- ustawione powinny być: A7 + B33 + A6a(2szt.) + E17a/E18a(2szt.)

b) prosimy o podanie, jakiej frakcji beton asfaltowy należy ułożyć na warstwę wiążącą: AC 11W czy AC 16W?. Występują sprzeczności zarówno pomiędzy przedmiarem robót a Projektem Technicznym jak i w samym projekcie Technicznym (opis i przekrój normalny).

- warstwa wiążąca AC16W zaś ścieralna AC11S

- prosimy o zamieszczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- nie posidamy Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

2. Droga gminna we wsi Budy Iłowskie

a) prosimy o doprecyzowanie, jaką grubość warstwy wiążącej należy ułożyć: 4 cm (wg przedmiaru robót) czy 5 cm (wg Projektu Technicznego)?

- warstwa wiążąca powinna być grubości 5cm

b) w związku z brakiem Projektu docelowej organizacji ruchu prosimy o potwierdzenie, że do ustawienia jest tylko znak A-30 + T-0 „zmiana nawierzchni” – szt. 1

- do ustawienia są dwa znaki A30+T0 na jednym słupku

c) prosimy o zamieszczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

-   nie posidamy Szczegółowych Specyfikacji Technicznych