Iłów, dn. 27.10.2014 r.

ZPP 3410/13/14

W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. postępowania przetargowego na: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską” udzielamy stosowych wyjasnień.

PYTANIE 1: proszę o podanie balustrada balkonowa ma być stalowa czy może ze stali nierdzewnej?

- Materiał balustrady- stal nierdzewna

PYTANIE 2: Proszę o podanie parametrów technicznych wełny mineralnej, która ma być użyta do izolacji dot. 92 pozycji przedmiaru?

- współczynnik przewodzenia ciepła λD= 0,039 W/mK, materiał niepalny, klasa A1 wg EN 13 501-1.

PYTANIE 3: Proszę o podanie wymiarów i z jakiego materiału ma być wykonany maszt flagowy dot. 137 pozycji przedmiaru?

- Maszt aluminiowy cylindryczny wykonany z jednego kawałka aluminium anodowanego.  W skład masztu wchodzi: tyka masztu, rura montażowa (do zabetonowania), srebrne zwieńczenie masztu ,linka, knaga

PYTANIE 4: Proszę o podanie wymiarów i z jakiego materiału mają być wykonane krzesła dot. 138 pozycji przedmiaru?

-Krzesła - stelaż wykonany z rury stalowej Ø 25 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 9 mm,  tapicerowane. Wymiary 475/ 450/ 800

PYTANIE 5: Proszę o podanie wymiarów i z jakiego materiału mają być stoliki dot. 139 pozycji przedmiaru?

- Stoliki konferencyjne 1500x700 nogi składane pod blat, na zatrzaski, blat laminowany grubości 18mm  w kolorze olchy wraz z obrzeżem, stelaż satyna

PYTANIE 6: Proszę o podanie wymiarów o pojemności szamba betonowego dot. 237 pozycji przedmiaru?

- Szambo 10m3

PYTANIE 7: Proszę o podanie szczegółowych informacji (parametry techniczne, wymiary, pojemność) na temat Kotła stalowego wodnego dot. 266 pozycji przedmiaru?

- Kocioł 25 kW - Powierzchnia grzewcza 2.5m2, zbiornik paliwa do 190kg, sprawność cieplna 88%, ciąg spalin 28Pa, masa kotła 529, pojemność wodna kotła 80l, szerokość 1447mm głębokość 1095mm, wysokość 1615, zasilanie 213/50V/Hz,

- Kocioł 12 kW - Powierzchnia grzewcza 1.5m2, zbiornik paliwa do 100kg, sprawność cieplna 88%, ciąg spalin 24Pa, masa kotła 415, pojemność wodna kotła 65l, szerokość 650mm głębokość 1620mm, wysokość 1410, zasilanie 213/50V/Hz,

PYTANIE 8: Czy oferent ma zakupić tablice i piktogramy informacyjne, jeśli tak to proszę o podanie szczegółowych informacji na ich temat oraz ile sztuk/kompletów jest do wyceny?

- nie

PYTANIE 9: Czy oferent ma zakupić gabloty stalowe szklone szkłem, jeśli tak to proszę o podanie szczegółowych informacji na ich temat oraz jaką ilość trzeba przyjąć do wyceny?

- nie

PYTANIE 10: Czy po stronie wykonawcy będzie leżało zakupienie ławek parkowych betonowych z siedziskiem drewnianym (z oparciem czy bez oparcia?, wymiary?), jeśli tak to proszę o podanie jaką ilość trzeba przyjąć do wyceny?

- nie

PYTANIE 11: Czy oferent ma zakupić sadzonki krzewów i bylin, jeśli tak to proszę o podanie szczegółowych informacji na ich temat oraz jaką ilość trzeba wycenić?

- nie

PYTANIE 12: Czy po stronie wykonawcy leży wykonanie ogrodzenia, jeśli tak to proszę o podanie ilości w mb?

- nie

PYTANIE 13: Czy oferent wykonać wiaty peronowe, jeśli tak to proszę o podanie ilości w sztukach/kompletach?

- nie

PYTANIE 14: Czy jesli oferent wykaże, że dysponuje/lub będzie dysponował kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń to Zamwiający uzna ten warunek za spełniony?

- tak

Pytanie 15: Prośba ujawnianie wartości szcunkowej netto na ww. Zadanie?

- 785766.27 zł

Pytanie 16: Co oznaczają "budynki tożsame", ktore należy wskazać do spelnienia warunków

- Budydynki tożsame z zamówieniem to takie jak swietlice wiejskie, straznice OSP, Ośrodki Kultury itp o podobnej kubaturze i wartości wykonanych robót.

Pytanie 17: czy zamawiający wymaga do oferty dołaćznia kosztorysu?

- Tak,p prosimy o kosztorys ofertowy (uproszczony)