Iłów, dn. 23. 01.2012

ZPP 3410/02/12

W odpowiedzi na zapytania  firm:

- F.B.I TASBUD, 01-981 Warszawa, ul. Balaton 20

- BUDO LAND s.j., 06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 9

- „OKNO-BUD” 96-500 Sochaczew, ul. Trojanowska 63

dot. postepowania „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie” składamy następujące wyjaśnienia.

- W poz 277 „Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych standard Aga Light lub równoważne” - prosimy o podanie dokładnego modelu opraw oświetleniowych.

- Okrągły plafon do mieszkań, korytarzy, łazienek, piwnic itp. o stopniu ochrony IP65. Kształt oprawy i dostępne akcesoria (kolorowy ring) zapewniają swobodę w doborze miejsca montażu. W oprawie zastosowano najwyższej jakości materiały i komponenty, zapewniając  tym samym długi okres eksploatacji i dużą bezawaryjność.

Produkt wykonany z materiału PC (poliwęglan). Jako źródła światła mogą być używane: świetlówki kompaktowe, świetlówki kompaktowe 2D, świetlówki kołowe i żarówki głównego szeregu. Oprawa montowana bezpośrednio na ścianie lub suficie.

Lampy zgodne  z:

PN-EN 60598-1:2007

PN-EN 61000-3-2:2007

PN-EN 55015:2005

PN–EN 61547:2002

PN-EN 60529:2003

2. W poz 278 „Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych standard Aga Light lub równoważne” - prosimy o podanie dokładnego modelu opraw oświetleniowych.

- Oprawa do świetlówek liniowych T5 przeznaczona do wbudowania w sufit podwieszany o widocznej strukturze modułowej oraz do sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych. Kaseton wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Płyta czołowa wykonana

z perforowanej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały.  RO - rastry osobno

Polerowany raster o wysokim połysku zapewniający ograniczenie oświetlenia iluminacji powyżej kątów 60º i 65º przeznaczony do świetlówek liniowych T5. Paraboliczne odbłyśniki i parabolicznie ukształtowane płytki poprzeczne powinny zapewniać wysoką sprawność rastra. Rozsył światła uzyskany z tego rastra powinien pozwalać na osiągnięcie dużej równomierności oświetlenia. Spełniający wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<200cd/m dla g<60. 4X24W

Lampy zgodne z:

PN-EN 60598-1:2007

PN-EN 61000-3-2:2007

PN-EN 55015:2005

PN–EN 61547:2002

PN-EN 60529:2003

3. W poz 279 „Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych – świetlówka o źródle światła  4x40 W  standard Aga Light lub równoważne” - prosimy o podanie dokładnego modelu opraw oświetleniowych. W poz nr 280 „Wymiana oraw świetlówkowych 4x40 W  standard Aga Light lub równoważne” - prosimy o podanie dokładnego modelu opraw oświetleniowych.

- Oprawa do świetlówek liniowych T8 przeznaczona do wbudowania w sufit podwieszany o widocznej strukturze modułowej. Kaseton wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Możliwość zastosowania różnych rodzajów rastrów oraz przesłon. Na życzenie dostępne wersje z konwencjonalnym oraz ściemnialnym statecznikiem elektronicznym, jak również wersja awaryjna.

Polerowany raster o wysokim połysku zapewniający ograniczenie olśnienia powyżej kątów 60º i 65º.

Paraboliczne odbłyśniki i parabolicznie ukształtowane płytki poprzeczne zapewniają wysoką sprawność rastra. Rozsył światła uzyskany z tego rastra pozwala na osiągnięcie dużej równomierności oświetlenia.

Lampy zgodne z:

PN-EN 60598-1:2007

PN-EN 61000-3-2:2007

PN-EN 55015:2005

PN–EN 61547:2002

PN-EN 60529:2003

4. W załączonym przedmiarze brak jest pozycji dotyczących kotłowni. Natomiast w załączonym projekcie technologia kotłowni występuje. Czy mamy rozumieć, że zamówienie nie obejmuje kotłowni?

- Zamówienie nie obejmuje kotłowni

5. Występuje rozbieżność pomiędzy ilościami grzejników w p.t. ( 19 szt.) i przedmiarze (24 szt.). Którą ilość należy przyjąć do wyceny ?

- Należy przyjąć 24szt , 5 szt grzejników każdy 1000W

6. Występuje rozbieżność pomiędzy ilościami drzwi na przekrojach a wykazem stolarki.

Na piętrze w pomieszczeniu sanitarnym wykazano 2 szt. drzwi 90/200. Proszę o uszczegółowienie danych dot. w/w drzwi – zwykłe drzwi płytowe wraz z ościeżnicami nie mieszczą się w świetle ścian.

- Do pomieszczeń łazienek na pietrze zastosować drzwi o szerokości skrzydła 80cm z szybą i kratkami nawiewnymi lub tulejami

7. Brak dokumentacji projektowej na istniejącą cześć budynku

- Istniejąca część budynku zawiera się na wszystkich  rysunkach na których zawiera się również  projektowana dobudowa, w części istniejącej planowane roboty dotyczą remontu i adaptacji

8. Brak w dokumantacji instalacji i przedmiarach instalacji uziemniającej, odgromowej, połąxczeń wyrównawczych.

- Zamówienie nie obejmuje tych robót

9. Brak w dokumantacji instalacji i prtzedmiarach instalacji uziemnającej, odgromowej, połączeń wyrównawczych.

- Wycenić wg załączonego przedmiaru

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 5-08

0613-04

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

2 KNR 5-08

0607-11

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2

m

48.50 m 48.500

RAZEM 48.500

3 KNR 5-08

0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt.

3+3+9 szt. 15.000

RAZEM 15.000

4 KNR 5-08

0619-03

Montaż złączy naprężajacych na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

8+2 szt. 10.000

RAZEM 10.000

5 KNR 5-08

0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

6 KNR 5-08

0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000

7 KNR 5-08

0604-07

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą

m

0.4*4+1.2+0.6*2+2*2+8*1.8*8 m 123.200

RAZEM 123.200

8 KNR-W 5-08

0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy

pomiar

8 pomiar 8.000

RAZEM 8.000

9 KNR-W 5-08

0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny

pomiar

8 pomiar 8.000

RAZEM 8.000

Wycenić zgodnie z  przedmiarem

10. Brak w przedmiaże przewodu zasilającego rozdzielnie TE oraz przewodu zasilającego platform dla niepwłnosprawnych.

- Przewód zasilający platformę ująć w zakresie dostawy montażu i uruchomienia platformy zgodnie z wytycznymi producenta

przewód zasilający rozdzielnię ująć w pozycji 275 jako kompletna Tablica ( wyposażenie , obudowa, kabel zasilający, pomiary , opisy)

11. Brak modułów awaryjnych w oprawach oświetleniowych.

- W wycenie należy ująć dodatkowo  4 moduły awaryjne.

12. W przedmiarze poz. 275 jest montaż rozdzielnic elektrycznych lub skrzynek 2 szt., natomiast w dokumantacji wystepuje jedynie 1 rozdzielnia elektryczna TE

- Należy wycenic dwie skrzynki elektryczne jedna jako tablica TE druga jako tablica rozdzielcza dla platformy wg instrukcji wybranego  producenta

13. Czego dotyczą w szczególowej specyfikacji technicznej punkty:

B.17.02.00

B.17.03.00

B.17.03.01

B.17.03.02

- Zostały załączone omyłkowo

Proponujemy by pozycję instalacji odgromowej i inne umieścić na końcu przedłożonych kosztorysów lub na oddzielnym zestwieniu.

............................................................................