Iłów, 25.01.2017

Zapytanie ofertowe nr ZPP 1/2017

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Iłów

ul. Płocka 2, 96-520 Iłów

NIP: 837-169-24-27, REGON: 611015661

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Iłów”. Zakres prac obejmuje:

1. Prace dokumentacyjne:

- projekt prac geologicznych dla dwóch studni ujęć w Iłowie

- karta informacyjna do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla dwóch studni

- nadzór geologiczny dla 1 studni

- operat na wykonanie urządzeń wodnych dla dwóch studni

2. Otwór studzienny zgodnie z projektem prac geologicznych, o głębokości 34 m wykonany metodą udarową, z zabudową kolumny filtrowej PVC Ø315 mm, filtr stalowy Ø280 mm typu „Johnson”

3. Dostawa i montaż obudowy studziennej

- część budowlana:

płyta denna, kręgi betonowe L – 2 m DN 1500 mm ze stopniami złazowymi, płyta górna z włazem

Ø 600 mm typu „Wałcz”, wywiewka

- część technologiczna:

głowica studzienna, armatura DN100 mm: wodomierz, zawór zwrotny, zasuwa odcinająca, manometr, kurek do poboru wody, z wyjściem poza obudowę

4. Montaż przyłącza wodociągowego i elektrycznego

5. Montaż pompy głębinowej i rur pompowych DN100 ocynkowanych na połączenia kołnierzowe, z kablem zasilającym i złączem kablowym ze studni nr  2

6. Rozruch studni, płukania, analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody

7. Prace geodezyjne

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2017 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.	Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:

Gmina Iłów

ul. Płocka 2, 96-520 Iłów

do dnia 06.02.2017 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.	Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3.	Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.	Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.ilow.pl

VI. OCENA OFERT

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

- Oferta z najniższą ceną brutto obejmującą wykonanie ww. robót dla otworu studziennego wraz z 	dokumentacją zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ilow.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualnie Dodatkowych informacji udziela Tomasz Mroczkowski pod numerem telefonu:

024 267 50 90

IX. ZAŁĄCZNIKI

1 - Wzór formularza ofertowego.

2 – Umowa (projekt)