ZMIANA NR 1

    - Switch do węzłów światłowodowych i węzłów dostępowych do sieci Internet:

| Element | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Minimalne wymagania sprzętowe: | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane  Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU.  minimum 1 port 1GE Combo do połączenia z przełącznikami rdzeniowymi Było: minimum 8 portów Ethernet 1000BaseT z auto-negocjacją 10/100/1000 z obsługą Power over Ethernet w standardzie 802.3af i 802.3at Jest:  24 porty Fast Ethernet z elektrycznym interfejsem RJ45 oraz 4 porty optyczne w tym 2 porty combo optyczne lub elektryczne Gigabit Ethernet. Przełącznik musi być tak wyposażony aby Zamawiający był w stanie uzyskać porty światłowodowe po obsadzeniu wkładek SFP typu Gbic. Porty muszą działać w trybie autouplink, duplex  Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. Było: Wydajność przełącznika min. 8 Gb/s i min. 2,5 Mpps Jest:  Wydajność matrycy przełączającej tzw. Switching Fabric – 46 Gbps, prędkość przełączania pakietów – 40 Mpps  Przełączanie w warstwie drugiej modelu ISO/OSI. Było: Port konsoli - szeregowy RS-232 Jest:  konsolowy port zarządzania wraz z kablem lub zarządzanie przez port Ethernet |
| Funkcje warstwy 2 | Było:  GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)  Rozmiar tablicy MAC minimum 8 000 adresów  4000 sieci VLAN  Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP 802.1d  Urządzenie musi wpierać obsługę funkcjonalności tzw. Voice VLAN  Urządzenie musi wspierać funkcjonalność podwójnego tagowania VLANów (QinQ) Jest:  Protokół zdalnego zarządzania SNMP, RMON, Telnet, SSH VLAN – zgodny z 802.1q , prywatny Vlan, QinQ VLAN Spanning Tree Spanning Protocol (STP), RapidSTP, MultipleSTP protekcja BPDU Bezpieczeństwo Rozszerzone ACL, L2 ACL, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie DHCP Snooping – zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wpięciem Serwera |
| Konwergencja |  Automatyczna konfiguracja VLANu głosowego  LLDP-MED. |
| Bezpieczeństwo |  DHCP snooping  RADIUS  Secure Shell (SSHv2) Było:  Urządzenie musi wspierać mechanizmy bezpieczeństwa takie jak: 802.1X, SNMPv3, web based authentication, MAC authentication, MFF zgodnie z RFC 4562, BPDU protection, izolacja ruchu w warstwach L2/L3 modelu OSI, wykrywanie pętli na porcie dostępowym, Jest:  Urządzenie musi wspierać mechanizmy bezpieczeństwa takie jak: 802.1X, SNMPv3, web based authentication, MAC authentication, MFF zgodnie z RFC 4562, BPDU protection, Było:  Guest VLAN  Port isolation  Urządzenie musi mieć możliwość limitowania prędkości przesyłania danych skierowanych do procesora urządzenia. Jest: Guest VLAN |
| Quality of Service (QoS) | Było:  Urządzenie musi wspierać priorytezację ruchu zgodnie z 802.1p  Urządzenie musi obsłużyć 4 kolejki dla QoS na każdym porcie  Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie zatorami w sieci poprzez przydzielanie każdej kolejce w QoS określonych priorytetów możliwością określenia kolejki priorytetowej (typu strict priority) i kolejek ważonych  Urządzenie musi umożliwiać limitowanie prędkości dla określonych danych (rozróżnianych poprzez adresy IP, porty TCP i UDP, znaczniki 802.1p, IP Precedence Jest: Zapisy usunięte |
| Monitoring i diagnostyka | Było:  Urządzenie musi umożliwiać realizacje funkcji SPAN i RSPAN, czyli kopiowania ruchu z jednego portu na inny port lub do określonego VLANu  Funkcja SPAN musi umożliwiać również kopiowanie ruchu skierowanego do procesora urządzenia oraz kopiowanie ruchu z określonego VLANu  Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (np. IP SLA) i zbieranie statystyk typu jitter, delay oraz pobieranie tych danych z urządzenia za pomocą protokołu SNMP Jest: Zapisy usunięte |
| Zarządzenie |  Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz linię komend (CLI)  IEEE 802.1ab LLDP  SNMPv1, v2, and v3 |

Dodatkowo wprowadza się wiersz:

| Warunki pracy | Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 17W Temperatura pracy: 0 do + 500 C |
| --- | --- |

- wyposażony w mini-GBIC min 10KM 1310nm 1000Base-LX, lub innym odpowiednim do standardu zaprojektowanej sieci

ZMIANA NR 2

1.5.1.2  Wymagania minimalne dla systemu cyfrowych linii radiowych punkt-punkt.

Zmianie ulega część opisu systemu radiolinii cyfrowych:

Było:

- System powinien oferować co najmniej 4 porty 10/100/1000Base-T - elektryczne  oraz minimum

24 porty SFP 1000Base-X – optyczne ( nie dopuszcza się aby porty działały zamiennie)

Jest:

- System powinien oferować co najmniej 4 porty 10/100/1000Base-T - elektryczne  oraz minimum 2 porty SFP 1000Base-X – optyczne ( nie dopuszcza się aby porty działały zamiennie)